## Slide 1
Tache de priorité la plus haute Priorité : +3
-Attente du flag_ecoulement_10_ms. -Interroger les capteurs (sur bus de données bidirectionnel (SDA - Serial Data)). -Attente réponse du capteur l’IMU (max 5 ms). -Voir si angle est < 25° - Stockage des valeurs de l'angle dans un buffer circulaire de taille max 100. -Algo de contrôle. -Appliquer la commande.
ISR
Timer 10 ms
Flag_10_ms
Sémaphore
Donnée du capteur
IMU
Mutex pour
accès aux données
de l'IMU
State_ang
Mutex Etat de angle
Tâche RS232 Priorité : +2
- Attente d’arriver d’une commande -Traitement des commandes
ISR
Réception RS232
RS232 mailbox
Tâche LED pour ne pas bloquer Priorité : +1
- Vérifier flag de l’angle -Mise à jour la LED (pire des cas +50ms) car( piorité +1 < +2 de celle de RS232 qui peut durée pire des cas 50 ms)
ISR
I2C
I2C mailbox
GPIO
LED/M
Mutex à compteur
IDLE Priorité : 0 ( lowest sinon )
- Mise en vielle cpu